ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляется о том, что общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛКОМ40», 246144, г. Гомель, ул. Борисенко, д. 11/4, номер телефона: +375 (44) 5258214, электронный адрес: Irina.Askerko@delkom40.by

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, осуществляющего (планирующего осуществлять) деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду (далее – природопользователь), почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса)

подало заявление в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды

(название территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь)

на получение комплексного природоохранного разрешения на эксплуатацию объекта ООО «ДЕЛКОМ40» – здание котельной (здание специализированное энергетики).

(Котельная предназначена для производства тепловой энергии для теплоснабжения сушильных камер, в которых осуществляется сушка древесины. На территории предприятия установлены сушильные камеры с теплообменниками, к которым подводится теплоноситель (горячая вода) от котельной. В котельной установлен котел CH 400 СООО «КОМКОНТ», в качестве топлива используется щепа топливная древесная и смесь топливная древесная, изготовленная из древесных отходов. Дата ввода в эксплуатацию: 27.04.2021 г. (I пусковой комплекс, устройство одного котла), II пусковой комплекс не реализован. Установленная мощность объекта по использованию отходов с учетом двух пусковых комплексов (устройством двух котлов) составляет 16364 т/год и, соответственно – 8182 т/год для одного котла. Воздействие на окружающую среду в процессе эксплуатации объекта заключается в выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, захоронении (хранении) отходов производства. Объект не оказывает воздействия на водные ресурсы)

(краткая характеристика деятельности: дата ввода в эксплуатацию, последней реконструкции, производственная специализация, выходная продукция, установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды)

находящегося по адресу: г. Гомель, ул. Борисенко, д. 11/4.

(место нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на окружающую среду)

В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения ООО «ДЕЛКОМ40»

(наименование природопользователя)

планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 2030 года.

Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:

мероприятия по минимизации негативного влияния отходов производства на окружающую среду включают в себя:

– обеспечение раздельного сбора отходов (cбор каждого вида отходов обеспечивается с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и иных требований законодательства об отходах);

– организацию мест хранения отходов;

– передачу отходов на объекты по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению отходов производства.

Для обеспечения экологической безопасности в части охраны атмосферного воздуха на объекте предусмотрена двухступенчатая система очистки дымовых газов, которая осуществляется посредством многоциклонного теплоизолированного фильтра, предназначенного для фильтрации дымовых газов, является искрогасителем, обеспечивает улавливание частиц, находящихся во взвешенном состоянии, КПД 99 %. Вторую ступень очистки дымовых газов (99,5 %) от твердых продуктов сгорания обеспечивает электрофильтр. Электрофильтр – это устройство, в котором очистка газов от аэрозольных, твердых или жидких частиц происходит под действием электрических сил. Работа электрофильтра основана на процессе осаждения заряженных частиц пыли в электрических полях. Электрическая зарядка частиц осуществляется в поле коронного разряда, возникающего в электрическом поле между коронирующим (высоковольтным) и осадительным (заземленным) электродами. Процесс улавливания взвесей в электрофильтре можно условно разделить на несколько этапов:

– зарядка взвешенных частиц;

– движение заряженных частиц к электродам;

– осаждение заряженных частиц на электродах;

– регенерация электродов – удаление с поверхности электродов уловленных частиц;

– удаление уловленной пыли из бункерной части электрофильтра.

На предприятии в рамках технических модернизаций устанавливаются высокоэффективные фильтрующие станции со степенью очистки 99 %, которые подключаются к технологическому оборудованию (источникам выделения загрязняющих веществ); проводятся плановые испытания вентиляционных систем и газоочистных установок, планируется оснащение источников выбросов автоматизированными системами контроля выбросов; на объекте в соответствии с требованиями природоохранного законодательства осуществляется производственный экологический контроль, ведется работа по внедрению ресурсосберегающих, малоотходных и экологически безопасных технологий.

(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов производства: организация производственного контроля в области охраны окружающей среды)

Предложения и замечания по заявлению на получение

ООО «ДЕЛКОМ40»

(наименование природопользователя)

комплексного природоохранного разрешения представляются в электронной форме в орган выдачи комплексного природоохранного разрешения по адресу: okproos@mail.gomel.by (Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, 246050, г. Гомель, ул. Ирининская, д.1, +375232232491) и в письменном виде природопользователю по адресу: 246144, г. Гомель, ул. Борисенко, д. 11/4, номер телефона: +375 (44) 5258214, электронный адрес: Irina.Askerko@delkom40.by.

(наименование, электронный адрес, почтовый адрес, факс)

Сроки проведения общественных обсуждений заявления: 08.11.2021 г. – 08.12.2021 г.________________________________________________________

(начало-окончание)