V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| N п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Энергетические (гидроэнергетические и теплоэнергетические) нужды | Изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений | Поверхностные воды, Бассейн реки Днепр | Рогачевский район, Кистеневский сельский совет |
|  |  | - | Система водоснабжения технической воды другого юридического лица Белорусский металлургический завод Техническая вода | г. Жлобин |
| 2. | Иные нужды (отведение промышленно-ливневых сточных вод) |  | Системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица; Сети водопровода КЖУП «Уником», КЖЭУП «Рогачев» Сточная вода | г. Рогачев, г. Жлобин |
| 3. | Хозяйственно-питьевые нужды |  | Подземные воды менее 5 м3 в сутки | Жлобинский район, Салонский сельский совет |
|  |  |  | Системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица; Сети водопровода КЖУП «Уником», КЖЭУП «Рогачев», КЖПУП «Корма», КЖУП «Чечерское» Питьевая вода | г. Жлобин, г. Рогачев. г. п. Корма, Чечерский район |
| 4. | Иные нужды (отведение хозяйственно-бытовых сточных вод) | Сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, (песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители. | Местные очистные сооружения в составе септика и полей фильтрации | Жлобинский район. Салонский сельский совет |
|  |  |  | Системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица Сети канализации КЖУП «Уником», КЖЭУП «Рогачев», КЖПУП «Корма», КЖУП «Чечерское» Сточная вода | г. Жлобин, г. Рогачев. г. п. Корма, Чечерский район |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| N п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов (*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выработка электроэнергии | - расход воды на охлаждение сальников насосов, охлаждение пробоотборников; - восполнение потерь системы оборотного водоснабжения. |
| 2 | Производство пара и тепла | Расход воды: - на нужды водоподготовительной установки для подпитки паровых котлов и тепловых сетей, |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| N п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жлобинская ТЭЦ |
| 1 | Схема водоснабжения | Источниками водоснабжения Жлобинской ТЭЦ являются технический водопровод Белорусского металлургического завода (БМЗ), питающийся от водозабора БМЗ на реке Днепр, а также забор воды из городского водопровода КЖУП «Уником» (договор №13-1349 от 27.12.2016). Подача речной воды на нужды Жлобинской ТЭЦ осуществляется по следующей схеме: вода по трубопроводу диаметром 300мм поступает в резервуары запаса воды, из резервуаров, насосами подаётся на нужды ВПУ и охлаждение оборудования. Речная вода используется для следующих нужд: - восполнения потерь в оборотной системе охлаждения оборудования ТЭЦ; - нужд водоподготовительной установки (далее - ВПУ) (приготовление воды на подпитку котлов и тепловых сетей); Расход воды на производственные нужды предприятия включает: - водопотребление на технологические нужды ТЭЦ (подпитка паровых котлов, охлаждение сальников насосов, охлаждение пробоотборников); - водопотребление района тепловых сетей (подпитка тепловых сетей); - водопотребление на собственные нужды водоподготовительной установки (взрыхление, регенерация, отмывка фильтров). Использование речной воды для подпитки котлов, тепловых сетей возможно только после соответствующей водоподготовки. Производственно-противопожарный водопровод: Действующая система водопровода обеспечивает подачу воды на противопожарные нужды всех зданий и сооружений ТЭЦ, а так же на производственные нужды вспомогательных зданий и сооружений. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | На территории Жлобинской ТЭЦ организовано две системы канализации: - бытовая; - производственно-дождевая. На территории станции действует самотечная сеть производственно-дождевой канализации с отведением в неё дождевого стока с кровель существующих зданий, частично поверхностного дождевого стока с незагрязненной территории и периодических производственных стоков в виде переливов нормативно-чистых стоков из емкостей и сточных вод от взрыхления механических фильтров. С территории станции все сточные воды отводятся двумя коллекторами в городской коллектор КЖУП «Уником» (договор №13-1349 от 27.12.2016). По существующему положению в бытовую канализацию и далее в городские сети отводятся помимо бытовых производственные сточные воды (от охлаждения оборудования, регенерационные от фильтров водоподготовительных установок). Все производственные сточные воды из здания существующей котельной поступают в продувочный колодец, где происходит их взаимное разбавление и расхолаживание перед выпуском в сеть бытовой канализации. Канализация сточных вод, загрязненных нефтепродуктами: В настоящее время сточные воды мазутного хозяйства, загрязненные нефтепродуктами, отводятся на очистные сооружения в ёмкость из армированного стеклопластика, оборудованного нефтеотделителем с коалесцирующими модулями установленные подземно. В последующем очищенная вода перекачивается в емкости запаса технической воды. |
| Котельная «Рогачевская» |
| 1 | Схема водоснабжения | Источниками водоснабжения котельной «Рогачевская» являются поверхностный водозабор из водприемного ковша реки Днепр, а также забор воды из городского коммунального водопровода КЖЭУП «Рогачев» (договор № 348 от 01.08.2008г). Подача речной воды на нужды котельной «Рогачевксая» осуществляется по следующей схеме: вода из реки Днепр проходит рыбозащитное сооружение (далее - РЗС) и по стальным самотечным трубопроводам Ду 219 поступает в водоприемный колодец насосной станции 1го подъема исходной воды. Далее вода насосами по поступает в сеть, состоящую из двух ниток (левая и правая) пластиковых трубопроводов Ду 200 длинной 5000 м, к станции 2го подъема исходной воды и другим потребителям (ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор») В состав сооружений системы технического водоснабжения входят: фильтрационные оголовки с рыбозащитными устройствами, самотечные водоводы речной воды, водоприемный колодец насосной станции 1го подъема речной (исходной) воды, узел учета речной (исходной), напорные трубопроводы речной (исходной) воды, колодцы выключения участков сети из работы и камеры переключения с левой нитки на правую, осветлители и механические фильтра станции 2го подъема, резервуар хранения технической воды. Речная вода используется для следующих нужд: - нужд водоподготовительной установки (далее - ВПУ) (приготовление воды на подпитку котлов и тепловых сетей); - обеспечения производственно-противопожарных нужд котельной «Рогачевская»; Расход воды на производственные нужды предприятия включает: - водопотребление на технологические нужды котельной (расход воды на охлаждение насосов подпитка паровых котлов); - водопотребление тепловых сетей (подпитка тепловых сетей находящиеся на балансе КЖЭУП «Рогачев»); - водопотребление на собственные нужды водоподготовительной установки (взрыхление, регенерация, отмывка фильтров). Использование речной воды для подпитки паровых котлов, тепловых сетей возможно только после соответствующей водоподготовки. Хиводоочистка котельной «Рогачёвская» работает по схеме одноступенчатого натрий-катионирования. ВПУ ( водоподготовительная установка) состоит из четырёх натрий- катионитовых фильтров первой ступени катионирования Ду1500 мм и Нсл =2 м. Фильтрующий материал фильтров сильноосновный катионит КУ2-8. Исходной водой является вода реки Днепр. Исходная вода поступает на химводоподготовку со станции 2-го подъёма. Для повышения давления сырой воды установлены 3 насоса типа 3К-9.Исходная вода перед тем как поступить на фильтра подогревается в водоводяном подогревателе теплом сетевой воды. Температура не должно превышать 25ºС во избежание порчи фильтрующего материала и дренажных колпачков. Далее подогретая вода поступает на фильтра. От фильтров химочищенная вода поступает в подогреватель химочищенной воды и в деаэраторы ДСА 25/15 №1 и №2. Химочищенная вода идёт на подпитку тепловой сети и для питания паровых котлов ТТ200 №7 и №8. Для деаэрации химочищенной воды, идущей на подпитку тепловых сетей, в котельной установлены 2 атмосферных деаэратора ДСА 25/15 производительностью 25 т/час. Регенерация катионитовых фильтров производится раствором поваренной соли, концентрация которой составляет 8-10%. Хранение поваренной соли принято в двух ячейковом железобетонном резервуаре, оборудованном отсеками для концентрированного раствора соли — 26%. Из отсеков насыщенный раствор подаётся насосами в бак крепкого раствора соли. Из бака раствор соли засасывается эжектором на фильтра. На случай ремонта в котельной установлен солерастворитель напорного типа Ду1000. Источником питьевого водоснабжения служит городской коммунальный водопровод КЖЭУП «Рогачев». (договор № 348 от 01.08.2008г). Вода питьевого качества используется на хозяйственно-бытовые нужды эксплуатационного и ремонтного персонала котельной «Рогачевская». |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | На территории котельной «Рогачевская» организовано две системы канализации: - хозяйственно-бытовая; - производственно-дождевая. Хозяйственно-бытовые стоки от котельной «Рогачевская» по самотечным сетям поступают городскую коммунальную канализацию КЖЭУП «Рогачев» (договор № 348 от 01.08.2008г). Производственно-дождевые стоки по самотечным сетям поступают городскую коммунальную канализацию КЖЭУП «Рогачев» (договор № 348 от 01.08.2008г). |
| Кормянский РЭС |
| 1 | Схема водоснабжения | Забор воды из городского водопровода КЖПУП «Корма» (договор №88 от 01.09.2021). |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | Сети канализации КЖПУП «Корма» (договор №88 от 01.09.2021). |
| Чечерский РЭС |
| 1 | Схема водоснабжения | Забор воды из городского водопровода КЖУП «Чечерское» (договор №08-17/в-7 от 20.09.2021). |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | Сети канализации КЖУП «Чечерское» (договор №08-17/в-7 от 20.09.2021). |
| ПС - 330 кВ «Металлургическая» |
| 1 | Схема водоснабжения | Источник водоснабжение на подстанции 330 кВ «Металлургическая» являются две артезианские скважины (рабочая и резервная). |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | Бытовые сточные воды поступают на очистные сооружения самотечной сетью. После отстаивания в септике осветлённая сточная вода поступает на оросительную сеть полей фильтрации. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 89 | 2142 | 1 | Рыбозащитное сооружение (РЗС) объемно фильтрующего типа. Представляет собой рыбозащитную кассету с фильтрующей ПП-загрузкой фракций диаметром 20 мм, установленную в затопленном водоприемнике. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- |
|  | всего | состояние буровых скважин | глубина, м | производительность, куб. м/час |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |
| 1 | 1 | рабочая | 53 | 53 | 20 | 4,7 | 6,67 | 1 |
| 2 | 1 | резервная | 53 | 53 | 20 | 4,7 | 6,67 | 1 |
| Для добычи минеральных вод: |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| N п/п | Метод очистки сточных вод | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Естественно биологический | Бытовые сточные воды поступают на очистные сооружения самотечной сетью. После отстаивания в септике осветленная вода поступает на оросительную сеть полей фильтрации. На наружной канализационной сети монтируются колодцы из сборных железобетонных элементов по ТП 902-09-22.84. Трубы ПЭ и НПВХ укладываются в траншее на песчаное основание толщиной 100 мм. | 0,45 - 12 | 1,97 | Не инструментальный (расчетный) п. 9.10 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 |

Характеристика водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактичес-кое | нормативно-расчетное |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Получение воды из водозабора технической воды БМЗ | куб. м/сутки | 541,8 | 631,7 | 633,4 | 633,4 | 633,4 | 631,2 | 633,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 190,7 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 |
|  | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | куб. м/сутки | 20,8 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,8 | 21,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) – всего | куб. м/сутки | 541,8 | 653,6 | 663,3 | 663,3 | 663,3 | 661,5 | 663,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 198,3 | 239,2 | 242,12 | 242,12 | 242,12 | 242,12 | 242,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 20,7 | 21,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,8 | 29,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 7,6 | 8 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 521 | 633,4 | 633,4 | 633,4 | 633,4 | 631,7 | 633,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 190,7 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 455,2 | 526,8 | 526,8 | 526,8 | 526,8 | 525,4 | 526,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 166,6 | 192,3 | 192,3 | 192,3 | 192,3 | 192,3 | 192,3 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 0 | 0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации КЖУП «Уником» | куб. м/сутки | 86,6 | 141,8 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 141,8 | 142,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 31,7 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Котельная «Рогачевская»

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактичес-кое | нормативно-расчетное |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки | 353,0 | 383,5 | 383,5 | 383,5 | 383,5 | 382,5 | 383,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 129,2 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 353,0 | 383,5 | 383,5 | 383,5 | 383,5 | 382,5 | 383,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 129,2 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | куб. м/сутки | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 03 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) – всего | куб. м/сутки | 341,5 | 366,0 | 366,0 | 366,0 | 366,0 | 365,0 | 366,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 125,0 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 377,7 | 361,6 | 361,6 | 361,6 | 361,6 | 360,7 | 361,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 123,6 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | 15,3 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5,6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 297,5 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 315,5 | 316,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 108,8 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | 44,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,5 | 49,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 16,2 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | средне- годовая | максимальная | средне- годовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отсутствует |  |  |  |  |  |  |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) |  | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |