XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| N п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |
| 1.1 | Поверка приборов учета воды | 2022-2031 | Выполнение требований действующих нормативных документов | Учет количества добываемой и сбрасываемой воды |
| 1.2 | Замена фильтрующего материала на очистных сооружениях дождевых сточных вод | 2022-2031 | Улучшение качества очищенной воды | Улучшение качества очищенной воды |
| 1.3 | Проведение ревизии запорной арматуры на трубопроводах воды | 2022-2031 | Снижение потерь воды | Снижение количества потребляемой воды |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |
| 2.1 | Проведение замеров от стационарных источников выбросов и контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу | 2022-2031 | Контроль за выбросами | Отсутствие превышений концентраций выбросов NОх, СО, SO2 |
| 2.2 | Проведение измерений уровней шума на территории санитарно-защитных зон | 2022-2031 | Контроль за уровнями шума | Отсутствие превышений уровней шума |
| 2.3 | Перевод автотранспорта на газ (1-2 шт. тр. ед. в год) | 2022-2031 | Сокращение выбросов | Отсутствие превышений концентраций выбросов NОх, СО, SO2 |
| 2.4 | Проверка фактических параметров работы газоочистной установки (ГОУ) на котельной «Западная» | 2022-2031 | Контроль загрязняющих веществ | Отсутствие превышений выбросов |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |
| 3.1 | Использовать двусторонние ксерокопии | постоянно | Уменьшение количества образующихся отходов | Уменьшение количества образующихся отходов |
| 3.2 | Пользоваться электронной почтой и автоответчиками | постоянно | Уменьшение количества образующихся отходов | Уменьшение количества образующихся отходов |
| 3.3 | Избегать закупки неэкономно упакованных товаров и договариваться с поставщиками о более простой упаковке | постоянно | Уменьшение количества образующихся отходов | Уменьшение количества образующихся отходов |
| 3.4 | Оформлять подписку на журналы, газеты и специализированные публикации в ограниченном количестве экземпляров и ввести циркулярный порядок ознакомления с ними | постоянно | Уменьшение количества образующихся отходов | Уменьшение количества образующихся отходов |
| 3.5 | В циркулярном порядке доводить до сотрудников служебные записки и документацию | постоянно | Уменьшение количества образующихся отходов | Уменьшение количества образующихся отходов |
| 3.6 | При ксерокопировании использовать функцию уменьшения, позволяющую размещать на одном листе бумаги копии двух или более документов | постоянно | Уменьшение количества образующихся отходов | Уменьшение количества образующихся отходов |
| 3.7 | Закупать оборудование, мебель и материалы с длительным сроком службы | постоянно | Уменьшение количества образующихся отходов | Уменьшение количества образующихся отходов |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в

области охраны окружающей среды                                                          Таблица 21

| № п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Гомельская ТЭЦ-1 |
| 1. | Котёл ПТВМ-100 № 1 Используемый вид топлива: газообразное | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка Гомельской ТЭЦ-1 | Источник выбросов № 0001 | Точка отбора проб расположена на газоходах в сечении за дымососом. Точка оборудована и доступна для отбора проб | Постоянно АСК | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид |
| 2. | Котёл БКЗ-75-39 № 2 Используемый вид топлива: газообразное | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка Гомельской ТЭЦ-1 | Источник выбросов № 0002 | Точка отбора проб расположена на газоходах в сечении за дымососом. Точка оборудована и доступна для отбора проб | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид |
| 3. | Котёл БКЗ-75-39 № 2 Используемый вид топлива: жидкое (мазут) | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка Гомельской ТЭЦ-1 | Источник выбросов № 0002 | Точка отбора проб расположена на газоходах в сечении за дымососом. Точка оборудована и доступна для отбора проб | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид, Сера диоксид |
| 4. | Котёл Шихау-100 № 3 Используемый вид топлива: газообразное | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка Гомельской ТЭЦ-1 | Источник выбросов № 0003 | Точка отбора проб расположена на газоходах в сечении за дымососом. Точка оборудована и доступна для отбора проб | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид |
| 5. | Котёл Шихау-100 № 3 Используемый вид топлива: жидкое (мазут) | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка Гомельской ТЭЦ-1 | Источник выбросов № 0003 | Точка отбора проб расположена на газоходах в сечении за дымососом. Точка оборудована и доступна для отбора проб | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид, Сера диоксид |
| 6. | ПГУ, ГТ+КУ Используемый вид топлива: газообразное | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка Гомельской ТЭЦ-1 | Источник выбросов № 0101 | Точка отбора проб в дымовой трубе | Постоянно АСК | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид |
| Котельная «Северная» |
| 7. | Котлы: ДЕ-6,5-14-ГМ № 8 ДЕ-25-14-ГМ № 10 Используемый вид топлива: газообразное | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка котельной «Северная» | Источник выбросов № 0001 | Точка отбора проб в дымовой трубе | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид |
| 8. | Котлы: ДЕ-6,5-14-ГМ № 8 ДЕ-25-14-ГМ № 10 Используемый вид топлива: жидкое (мазут) | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка котельной «Северная» | Источник выбросов № 0001 | Точка отбора проб в дымовой трубе | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид, Сера диоксид |
| 9. | Котлы: КВГМ-100 № 1 КВГМ-100 № 2 ПТВМ-100 № 3 Используемый вид топлива: газообразное | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка котельной «Северная» | Источник выбросов № 0002 | Точка отбора проб в дымовой трубе | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид |
| 10. | Котлы: КВГМ-100 № 1 КВГМ-100 № 2 ПТВМ-100 № 3 Используемый вид топлива: жидкое (мазут) | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка котельной «Северная» | Источник выбросов № 0002 | Точка отбора проб в дымовой трубе | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид, Сера диоксид |
| Котельная «Западная» |
| 11. | Котлы: КВГМ-100 № 1 КВГМ-100 № 2 Используемый вид топлива: газообразное | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка котельной «Западная, источник выбросов № 0001 | Источник выбросов № 0001 | Точка отбора проб в дымовой трубе | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид |
| 12. | Котлы: КВГМ-100 № 1 КВГМ-100 № 2 Используемый вид топлива: жидкое (мазут) | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка котельной «Западная | Источник выбросов № 0001 | Точка отбора проб в дымовой трубе | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид, Сера диоксид |
| 13. | Котлы: ГМ-50 № 3 ГМ-50 № 4 Используемый вид топлива: газообразное | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка котельной «Западная | Источник выбросов № 0002 | Точка отбора проб в дымовой трубе | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид |
| 14. | Котлы: ГМ-50 № 3 ГМ-50 № 4 Используемый вид топлива: жидкое (мазут) | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка котельной «Западная | Источник выбросов № 0002 | Точка отбора проб в дымовой трубе | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид, Сера диоксид |
| 15. | Котёл: ДЕ-6,5/14 № 5 Используемый вид топлива: газообразное | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка котельной «Западная | Источник выбросов № 0013 | Точка отбора проб в дымовой трубе | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид |
| Котельная «Черниговская» |
| 16. | Котлы: ПТВМ-30М № 1 ПТВМ-30М № 2 Используемый вид топлива: газообразное | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка котельной «Черниговская» | Источник выбросов № 0112 | Точка отбора проб в дымовой трубе | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид |
| 17. | Котлы: ПТВМ-30М № 1 ПТВМ-30М № 2 Используемый вид топлива: жидкое (мазут) | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка котельной «Черниговская» | Источник выбросов № 0112 | Точка отбора проб в дымовой трубе | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид, Сера диоксид |
| 18. | Котлы: Е-1/9-1Г № 1 Е-1/9-1Г № 2 Используемый вид топлива: газообразное | г. Гомель, филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», промплощадка котельной «Черниговская» | Источник выбросов № 0115, № 0116 | Точка отбора проб в дымовой трубе | 1 раз в месяц; периодичность контроля при НМУ – 1 раз в сут. | Азот оксид, Азот диоксид, Углерод оксид |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

(не планируется)

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| N п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | - |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | - |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | - |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | - |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | - |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | - |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | - |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой | - |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | - |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | - |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | - |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | - |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | - |

Настоящим филиал «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго»

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

подтверждает, что:

информация, представленная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Директор филиала                                            _____________                                       М.М.Починок

Руководитель организации                                                                      (подпись)                                                                (инициалы, фамилия)

(индивидуальный предприниматель)

«___»  ____________ 2022 г.