| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нужды промышленности | - | Сети технического водопровода КПУП«Гомельводоканал» , бассейн реки Днепр г. Гомель | г.Гомель |
| 2 | Хозяйственно-питьевые нужды | - | Водопроводные сети КПУП «Гомельводоканал»,бассейн реки Днепр г. Гомель | г.Гомель |
| 3 | Иные (отведение сточных вод) | - | Системы канализации КПУП «Гомельводоканал» г. Гомель | г.Гомель |

| V. Использование и охрана водных ресурсов |
| --- |
| Цели водопользования |  |

Таблица5

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Водоподготовка | Для подпитки котлов необходима химобессоленная вода, для подпитки тепловых сетей – химочищенная вода. Эти воды подготавливаются в химическом цехе, в котором есть две установки для подготовки воды: - установка для приготовления добавочной воды котлов, работающая по схеме коагуляции с известкованием в осветлителях – осветление на механических фильтрах – двухступенчатое химическое обессоливание по методу «цепочек»; - установка подпитки теплосети, работающая по схеме коагуляции с известкованием в осветлителях (общих с установкой обессоливания) – осветление на механических фильтрах – одноступенчатое натрий-катионирование. |
| 2 | Производство тепловой энергии | Теплофикационная установка Проект состоит из ПСГ-1,2 энергоблоков (типа ПСГ-5000-2,5-8-11), 5 сетевых насосов I подъема типа СЭ-5000-70 и 2-х сетевых насосов типа СЭ-2500-60, установленных в объединенной насосной,11 сетевых насосов II подъема СЭ-2500-180, установленных в здании водогрейной котельной и 3-х водогрейных котлов КВГМ-180-150 теплопроизводительностью по 180 Гкал/ч каждый, двух электродных электрокотлов типа ZVP-2840, установленых в главном корпусе, теплопроизводительностью по 34,4Гкал/ч каждый. |
| 3 | Производство электрической энергии | Турбоагрегат Т-180/210-130 одновальный; трехцилиндровый. Давление пара на входе - 12,75 МПа (130 кгс/см2); Температура перегретого пара - 540С; Номинальная электрическая мощность - 180 МВт; Максимальная электрическая мощность - 210 МВт; Тепловая мощность - 1090 ГДж/ч (260 Гкал/ч); Расход пара на турбину: номинальный - 656 т/ч; максимальный - 670 т/ч; Расход пара в конденсатор: – минимальный - 30 т/ч (заводские данные, после уплотнения РД и установки новой системы охлаждения выхлопных частей ЧНД: на блоке ст. № 1 - 17 т/ч, на блоке ст. № 2 - 10 т/ч, на блоке ст. № 3 - 15 т/ч); – максимальный - 461 т/ч; Электрическое оборудование: – генераторы ст. № 1,2 и 3 ТГВ-200-2МУЗ, мощностью 210 МВт с водородным охлаждением, тиристорным возбуждением и водяным охлаждением обмоток статора; – генераторы работают в блоке с трансформаторами ТДЦ-250000/110 мощностью 250 МВА; – генератор детандер-генераторной установки ТК-4-23У3 мощностью 4 МВт; – генератор ДГУ работает в блоке с трансформатором ТМН 6300/110-У1 мощностью 6,3 МВА; – рабочие трансформаторы собственных нужд ТРДНС-32000/15,75 мощностью 32 МВА; – два резервных трансформатора собственных нужд ТРДН-40000/110 мощностью 40 МВА; – ячейки КРУ-6 кВ типа: К-ХХVI с выключателями ВМПЭ-10, К-104 с выключателями ВКЭ-10; – ячейки КРУ-0,4 кВ типа КТПСН; – трансформаторы С.Н. 6/0,4 кВ типа ТСЗ; – две аккумуляторные батареи типа 13GroE 1300; – электролизная установка из двух электролизеров СЭУ-10 производительностью по 10 нм3 водорода в час |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Используется вода хозяйственно-питьевого качества и техническая вода. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения является водопроводные сети КПУП "Водоканал" - горводопровод и станция обезжелезивания в н.п. Урицкое, договор № 482 от 24.12.2013г. Для подачи технической воды на площадку ТЭЦ-2 предусмотрена насосная станция II-го подъёма КПУП "Водоканал" с резервными резервуарами объёмом V=3000 м3 каждый, расположенная в районе завода "Луч" и подключенная к напорным водоводам Гомельского химзавода. Оборотная система водоснабжения предназначена для охлаждения циркуляционной воды. Она включает две башенные градирни, влажные, с естественной тягой и насосную циркуляционной воды. Высота вытяжной башни градирни 82 м. Для предотвращения образования отложений в системе оборотного водоснабжения используются следующие реагенты: кислота серная и ОЭДФК. В 2016 году начали проводить обработку воды из системы оборотного охлаждения современными химреагентами по программе «IN-ECO»: от отложений и коррозии IN-ECO 101,от отложений и стабилизации жесткости IN-ECO 135, обработка биоцидами IN-ECO 263 и IN-ECO 265.В системе повторного водоснабжения используются: 1) замасленные и замазученые воды, после соответствующей очистки; 2) обмывочные воды регенеративных воздухоподогревателей (РВП); 3) воды от химических промывок оборудования; 4) промливневая канализация (заведена в пруды отстойники замазученных стоков). Схема по очистке вод выполнена следующим образом : все загрязненные воды по самотечным коллекторам или при помощи насосов подаются в пруды-отстойники (обмывочные воды РВП сперва попадают в баки нейтрализаторы ) для отстаивания и последующей очистки. После этого попадают обратно в цикл. Для пожарного водоснабжения используется вода из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. К системе хозяйственно-питьевого водоснабжения подключены также промзона ОАО «Комбинат «Восток», РУП «Гомельхимторг», филиал «Строительно-монтажное управление «Гомельэнергострой» РУП «Белэнергострой», ООО «Панормо-Мебель», ПАСЧ №9, ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | На площадке ТЭЦ-2 принята самотечная сеть хоз-фекальной канализации с перекачкой стоков на очистные сооружения КПУП «Водоканал, договор №482 от 24.12.2013. Сточные воды подразделяются на: 1) воды, сбрасываемые в городскую канализацию без специальной очистки (бытовые стоки); 2) воды, сбрасываемые в городскую канализацию после специальной очистки (регенерационные воды химводоочистки, подлежащие нейтрализации и доведению до норм ПДК перед сбросом). Контроль за качеством сточных вод производится санитарной лабораторией предприятия и контролируется КПУП «Водоканал». Система промливневой канализации входит в состав установки по очистке сточных вод, содержащих нефтепродукты. Дождевые и талые воды с площадки предприятия по самотечным коллекторам подаются в пруды отстойники для отстаивания и повторного использования их в качестве подпитки оборотной системы технического водоснабжения после очистки на флотаторах и механических фильтрах |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод																																							                                                             Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | -- | - |
| - | - | - | - | -- | - |

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- |
|  | всего | состояние буровых скважин | глубина, м | производительность, куб. м/час |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Для добычи минеральных вод: |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 9							  										                               					                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | куб. м/сутки | 5001,50 | 5462,40 | 5462,40 | 5462,40 | 5462,40 | 5462,40 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1825,55 | 1993,80 | 1993,80 | 1993,80 | 1993,80 | 1993,80 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) – всего | куб. м/сутки | 4994,30 | 5455,50 | 5455,50 | 5455,50 | 5455,50 | 5455,50 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1822,30 | 1991,30 | 1991,30 | 1991,30 | 1991,30 | 1991,30 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 154,20 | 127,90 | 127,90 | 127,90 | 127,90 | 127,90 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 56,30 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 4840,10 | 5327,60 | 5327,60 | 5327,60 | 5327,60 | 5327,60 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1766,60 | 1944,60 | 1944,60 | 1944,60 | 1944,60 | 1944,60 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | на иные нужды (выработка электроэнергии и теплоэнергии, восполнение потерь в тепловых сетях г. Гомеля) | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 512609 | 512931,5 | 512931,5 | 512931,5 | 512931,5 | 512931,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 187102 | 187220,0 | 187220,0 | 187220,0 | 187220,0 | 187220,0 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 869,2 | 939,7 | 939,7 | 939,7 | 939,7 | 939,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 317,3 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | В том числе при ранспортировке | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 4659,3 | 5146,8 | 5146,8 | 5146,8 | 5146,8 | 5146,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1700,6 | 1878,6 | 1878,6 | 1878,6 | 1878,6 | 1878,6 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации КПУП «Водоканал» | куб. м/сутки | 340,4 | 315,6 | 315,6 | 315,6 | 315,6 | 315,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 124,3 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 115,2 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |